## Slide 1
Programmable Photonic Circuits (PPC)
Semana 1 - Introdução

## Slide 2
Unidade básica de célula (2x2 optical gate)
Fonte: Bogaerts et al, Nature 2020
São necessários dois pontos de controle
Algumas tecnologias de tuning que se destacam são:
Thermal Phase-shifters
Eletromechanical systems (MEMS, NEMS) (Couplers e Phase-shifters)
Cristais líquidos

## Slide 3
Forward-Only PPC
Feed-Forward PPC
Forward-Only Rectangular unitary meshes
São mais simples de analisar e modelar matricialmente porém limitados em aplicações

## Slide 4
Recirculating PPC
Fonte: Bogaerts, W., Pérez, D., Capmany, J. et al. Programmable photonic circuits. Nature 586, 207–216 (2020).
Fonte: Pérez, D., Gasulla, I., Crudgington, L. et al. Multipurpose silicon photonics signal processor core. Nat Commun 8, 636 (2017).
Possuem uma complexidade maior devido à circulação de potência e a maior dificuldade em realizar um controle por feedback. Porém são mais genéricos e desejáveis para mais aplicações.

## Slide 5
PPC Genérico
Fonte: Bogaerts, W., Pérez, D., Capmany, J. et al. Programmable photonic circuits. Nature 586, 207–216 (2020).
Fonte: Chen, Xiangfeng et al. “Graph Representations for Programmable Photonic Circuits.” Journal of Lightwave Technology 38 (2020): 4009-4018.

## Slide 6
Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
Pesquisa bibliográfica e propostas de aplicações
Estudo sistêmico e matricial das células (Couplers, Phase-shifters)
Estudo do Forward-Only PPC: Aplicação de circuitos de roteamento
Estudo do Recirculating PPC: Aplicação de filtros
Estudo do PPC Genérico: Aplicação de modulações OOK, 4-PAM, etc.
Proposta de cronograma
Sugestão para trabalhos futuros ou paralelos:
Análise de interferência em regiões do circuito (Térmica, Crosstalk, etc.)
Propostas para sistemas de controle de feedback

## Slide 7
Programmable Photonic Circuits (PPC)
Semana 3 - Primeira proposta de arquitetura

## Slide 8
Modelo de rede neural para CD Compensation
Número mínimo de Taps
A quantidade de caminhos diferenciados por um atraso múltiplo de define o número de taps

## Slide 9
Equivalência de dois BULs em série
Através de dois BULs ligados em série, contanto que o modelo é matematicamente idêntico ao de um MZI com controle interno e externo
Controle sucedido
Controle precedido

## Slide 10
Modelo comercializado pela ipronics (Versão reduzida)
Número de BULs: 53
Número de portas ópticas: 32
Número de contatos elétricos (phase-shifters): 106

## Slide 11
Exemplo com 2 taps
Caminho 1: 6 BULs
Caminho 2: 7 BULs

## Slide 12
Programmable Photonic Circuits (PPC)
Semana 4 - Estudo acerca do número de taps

## Slide 13
Análise de grandezas determinantes para o número de taps
Número mínimo de Taps
→ Taxa binária (Desejado o máximo possível)
→ Comprimento da Fibra (Desejado o máximo possível)
→ Banda de pulso (Desejado o mínimo possível)
→ GVD da fibra (Constante)
→ Múltiplo de delay (Relativo à disponibilidade da topologia)
Em um contexto geral:
A grandeza que possui maior dependência com a escolha da topologia e configuração do circuito programável é o delay entre os caminhos possíveis. Sendo assim, o conhecimento dessa grandeza de antemão é determinante para a estimativa do número de taps mínimos do circuito.

## Slide 14
Análise do delay
Percebe-se a alta correlação do delay com o número de taps, que cresce hiperbolicamente a medida que o valor se torna pequeno
Tomando-se os seguintes parâmetros:
(2-PAM)
Para um delay ,

## Slide 15
Análise do delay em um PPC
Caso | Material (ng) | Arquitetura | BUL (µm) | IL (dB/Cell) | (ps)
A[1] | SOI (4.18) | MZI | 300 | 0.20 | 4.18
B[2] | SOI (4.18) | Tunable DC | 100 | 0.05 | 1.39
C[3] | SiN (1.93) | MZI | 1000 | 0.20 | 6.43
D[4] | SiN (1.93) | Tunable DC | 700 | 0.05 | 4.50
E[5] | SOI (4.18) | MZI | 811 | 0.48 | 11.25
Caso | Material (ng) | Arquitetura | BUL (µm) | IL (dB/Cell) | 
A[1] | SOI (4.18) | MZI | 300 | 0.20 | 4.18
B[2] | SOI (4.18) | Tunable DC | 100 | 0.05 | 1.39
C[3] | SiN (1.93) | MZI | 1000 | 0.20 | 6.43
D[4] | SiN (1.93) | Tunable DC | 700 | 0.05 | 4.50
E[5] | SOI (4.18) | MZI | 811 | 0.48 | 11.25
Fonte: Daniel Pérez-López, Erica Sánchez, and José Capmany, "Programmable True Time Delay Lines Using Integrated Waveguide Meshes," J. Lightwave Technol. 36, 4591-4601 (2018)

## Slide 16
Análise do delay em um PPC
Caso | Material (ng) | Arquitetura | BUL (µm) | IL (dB/Cell) | (ps)
A[1] | SOI (4.18) | MZI | 300 | 0.20 | 4.18
E[5] | SOI (4.18) | MZI | 811 | 0.48 | 11.25
Caso | Material (ng) | Arquitetura | BUL (µm) | IL (dB/Cell) | 
A[1] | SOI (4.18) | MZI | 300 | 0.20 | 4.18
E[5] | SOI (4.18) | MZI | 811 | 0.48 | 11.25

## Slide 17
Proposta de novo modelo de rede neural
L
L
Modelo paralelo
Modelo série
A motivação para a transição de um modelo paralelo para um modelo em série reside na capacidade de encaixar, topologicamente, mais taps em um circuito hexagonal.
Teoricamente, para se realizar essa transição é necessário considerar alguns pontos:
Ao invés de um spliting de potência 1:N, seriam necessários N-1 splittings 1:2. Isso implica que para resultar no mesmo efeito (saídas homogêneas), as proporções de splittings devem ser diferentes para cada estágio de splitting.
A presença de diversos estágios de splitting no caminho percorrido de um sinal poderá implicar em efeitos adicionais (como mudança de fase), que poderiam ser compensados pelos phase-shifters a posteriori. Caso contrário isso resultará necessariamente em uma nova representação do sinal final

## Slide 18
Proposta de topologia: Saídas em várias direções
Não utilizado
Coupler
Bar
Crossing
Coupler para Splitting
Coupler para Pesagem
L: 6 BULs
L
Taps: 6
Para esta topologia, não há a presença de um combiner dos sinais de saída, sendo necessário um circuito externo para cumprir esse papel

## Slide 19
Referências
Horikawa T, Shimura D, Mogami T. Low-loss silicon wire waveguides for optical integrated circuits. MRS Communications. 2016;6(1):9-15. doi:10.1557/mrc.2015.84
Chris G. H. Roeloffzen, Leimeng Zhuang, Caterina Taddei, Arne Leinse, René G. Heideman, Paulus W. L. van Dijk, Ruud M. Oldenbeuving, David A. I. Marpaung, Maurizio Burla, and Klaus -J. Boller, "Silicon nitride microwave photonic circuits," Opt. Express 21, 22937-22961 (2013)
Z. Sheng et al., "A Compact and Low-Loss MMI Coupler Fabricated With CMOS Technology," in IEEE Photonics Journal, vol. 4, no. 6, pp. 2272-2277, Dec. 2012, doi: 10.1109/JPHOT.2012.2230320.
G. W. Cong, K. Suzuki, S. H. Kim, K. Tanizawa, S. Namiki, and H. Kawashima, "Demonstration of a 3-dB directional coupler with enhanced robustness to gap variations for silicon wire waveguides," Opt. Express 22, 2051-2059 (2014)
Pérez-López, D., Gutierrez, A., Sánchez, D. et al. General-purpose programmable photonic processor for advanced radiofrequency applications. Nat Commun 15, 1563 (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-45888-7

## Slide 20
Programmable Photonic Circuits (PPC)
Semana 5 - Estudo acerca das topologias de rede neural

## Slide 21
Comparação entre modelos de NN (Neural Network)
L
L
Modelo paralelo
Modelo série
Footprint efetiva
É realizado uma comparação entre os dois modelos com base nos seguintes pontos:
Equação característica
Quantidade e configuração de splitters
Perdas (ditada pela quantidade de células)

## Slide 22
Comparação entre modelos de NN: Número de Splitters
Em relação ao número de splitters na entrada da topologia, é necessário observar pela aplicação. Em um circuito fotônico programável, desconsiderando a utilização de um HPB (High Performance Block), como as divisões são feitas a partir de um MZI em modo coupler, deve limitar-se somente a utilizar conjuntos de splitters 1:2.
Dessa forma, é interessante representar um splitter 1:N como um conjunto de splitters 1:2, quantificando splitters de entrada no total
Splitter 1:8 representado por 7 splitters 1:2

## Slide 23
L
No modelo em série, cada splitter possui sua própria constante de acoplamento, necessárias assim para dividir igualmente a potência em cada ramo, o que implica em diferenças nas defasagens dos phase-shifters e . No total, splitters 1:2 são necessários.
Comparação entre modelos de NN: Número de Splitters
Para IL = 0.20dB/cell

## Slide 24
Comparação entre modelos NN: Equação característica e splitters
Modelo paralelo
Modelo série
Atraso por
Pesos
Atraso por
Pesos
Atraso por Splitters
Atraso por Splitters
Em um caso sem perdas, a diferença é dada pelo atraso nos splitters. No modelo paralelo, quando N é uma potência de 2 (2,4,8,16,...) o atraso é igual para cada ramo.
Ambos os modelos possuem a mesma quantidade de splitters: .

## Slide 25
Comparação entre modelos NN: Equação característica e splitters
No modelo em série, para cada ramo, há um atraso associado. Devido à inerência do atraso causado pelos componentes do MZI (representado por ). Se considerarmos cada MZI com o mesmo tem-se:
Para compensar isso sugere-se inserir algum nível DC nos pesos de cada ramo da rede neural, de forma que em cada ramo, com todos os pesos de fase nulos, o atraso final seja o mesmo. Ou seja:
De forma que, por fim, para o modelo em série:

## Slide 26
Programmable Photonic Circuits (PPC)
Semana 6 - Simulação com PCC Cell ideal

## Slide 27
Modelo PPC Cell ideal
Onde,
e

## Slide 28
Simulação: PPC Cell ideal - Ganho

## Slide 29
Simulação: PPC Cell ideal - Fase

## Slide 30
Idealmente, o splitting 1x4 é replicado perfeitamente utilizando 3 splitters
Simulação: Splitter 1x4 usando 3 PPC Cells ideais

## Slide 31
Simulação: Splitter 1x4 usando 3 PPC Cells ideais
Laser na entrada na port1 da célula 1
Laser na entrada na port2 da célula 1
Por fim, é analisado a defasagem para cada caminho. A diferença da port 2 geral em radianos é hipotetizado ser um erro de referência do INTERCONNECT. Se for o caso, é prudente dizer que a defasagem em cada caminho é a mesma (como analisado anteriormente para NN Paralelo).

## Slide 32
Programmable Photonic Circuits (PPC)
Semana 7 - Simulação com PCC Cell (TOPS IMEC)

## Slide 33
Modelo PPC Cell com TOPS do IMEC
O modelo do phase-shifter escolhido é o SWGCTE_WGNPLUS_450_600_200K, que opera na banda C

## Slide 34
Modelo PPC Cell com TOPS do IMEC
TOPS com 200um
TOPS com 100um

## Slide 35
Para replicar um splitter 1x4 utilizando TOPS de 100um do pdk do IMEC, no melhor dos casos é necessário aplicar 15.25 V em cada porta elétrica.
Em algumas aplicações, um limite convencional para o drive voltage é de 5V, um valor abaixo do utilizado, inviabilizando o uso do phase-shifter do IMEC como modelo.
Simulação: Splitter 1x4 usando 3 PPC Cells TOPS IMEC

## Slide 36
Programmable Photonic Circuits (PPC)
Semana 8 - Simulação com PCC Cell (Ebeam heater)

## Slide 37
Modelo Waveguide heater do EBeam
Insertion Loss = 5dB/cm
Ganho invariante na frequência

## Slide 38
Modelo Waveguide heater do EBeam
Por limitação do modelo, a tensão máxima permitida pelo heater é aproximadamente 1.235 V.

## Slide 39
Modelo PPC Cell com heater do EBeam

## Slide 40
Modelo PPC Cell com heater do EBeam
Tensão CROSS = 0 V
Tensão COUPLING ≈ 0.420 V
Tensão BAR ≈ 0.595 V

## Slide 41
Simulação: Splitter 1x4 usando 3 PPC Cells com heater EBeam

## Slide 42
Simulação: Splitter 1x4 usando 3 PPC Cells com heater EBeam
A razão pela qual existe uma diferença de ganho entre as portas se remete ao nível de imprecisão imposta na tensão do heater. A depender do ruído de tensão inerente à fonte, o mesmo pode ocasionar um desbalanceamento entre as portas, principalmente quando se considera mais splitters em série.
< 0,03dB
< 0,003dB
Tensão COUPLING = 0.42 V
Tensão COUPLING = 0.4196 V

## Slide 43
Cálculo de potência dos heaters: estimativa inicial
Modelo .gds disponibilizado no PDK do EBEAM: exemplo de phase-shifter aplicado a um braço de um MZI
Apesar de não estar atualizado, acerca do material M1, é dito:
Molibdênio (Mo) – 250nm de expessura
Sheet resistance: 21 ohm/sq.
Alinhado ao guia de silício
Cálculo da resistência do heater:
Com